## Slide 1
Конденсационные и Традиционные Котлы

## Slide 2
Каталог Продукции
Внутренний Дизайн
Сертификаты
Обслуживание
Ошибки & Решения
Содержание

## Slide 3
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

## Slide 4
Наши Продукты
Mina (Конденсационный Настенный Котёл)
Mina 25 кВт
Mina 35 кВт
Mina 42 кВт
Sina (Традиционный Настенный Котёл)
Rina 24 кВт
Rina 28 кВт
Rina 32 кВт

## Slide 5
Hexel Mina 25-35-42 кВт
Конденсационный Настенный Котлы
Премикс-теплообменник с Высокоэффективной Технологией Конденсации
Благодаря предварительно смешанному теплообменнику он обеспечивает максимальную эффективность до 107,4% и минимальные потери тепла.
Бюджетно
Специальная смесь газа и воздуха в идеальной пропорции обеспечивает низкую температуру дымовых газов и низкие выбросы, а также защищает окружающую среду, обеспечивая наиболее эффективное сгорание в проектной горелке с премиксом.
Компактный Дизайн
Котлы Hexel Mina экономят место благодаря эргономичным и компактным размерам.

## Slide 6
Hexel Rina (Sina) 24-28-32 кВт
Неконденсационные Настенный Котлы
Герметичное Уплотнение
Неконденсационные котлы работают бесшумно, а также предотвращают потери тепла. Мы используем мягкие материалы во внутреннем корпусе, чтобы предотвратить шум и потерю тепла.
Режим Eco
Через переключатель e/c на панели управления, более высокая эффективность может быть достигнута в режиме Eco. Кроме того, прогрев осуществляется за меньшее время в режиме Comfort.
LCD Дисплей
Многие операции могут быть выполнены с помощью большого и простого в использовании LCD Дисплей. LCD Дисплей работает с эргономичной электронной картой.

## Slide 7
Внутренний Дизайн
Mina

## Slide 8
Внутренний Дизайн
Mina

## Slide 9
Внутренний Дизайн
Mina
Электронная Панель Управления
(Турция)

## Slide 10
Внутренний Дизайн
Mina
Композитный Группа Гидроблоков
(Турция)

## Slide 11
Внутренний Дизайн
Mina
SIT Газовый Клапан
(Италия)

## Slide 12
Внутренний Дизайн
Mina
Duca Насос
(Турция)

## Slide 13
Внутренний Дизайн
Mina
Fime Двигатель Вентилятора
(Италия)

## Slide 14
Внутренний Дизайн
Mina
Lope Главный Теплообменник

## Slide 15
Внутренний Дизайн
Mina
8 л. Расширительный Бачок
(Турция)

## Slide 16
Внутренний Дизайн
Rina (Sina)

## Slide 17
Внутренний Дизайн
Электронная Панель Управления
(Турция)
Rina (Sina)

## Slide 18
Внутренний Дизайн
Композитный Группа Гидроблоков
(Турция)
Rina (Sina)

## Slide 19
Внутренний Дизайн
SIT Газовый Клапан
(Италия)
Rina (Sina)

## Slide 20
Внутренний Дизайн
Duko Насос
(Турция)
Rina (Sina)

## Slide 21
Внутренний Дизайн
Крышка Хранение
Rina (Sina)

## Slide 22
Внутренний Дизайн
Polidoro Горелка
(Италия)
Rina (Sina)

## Slide 23
Внутренний Дизайн
Valmex Теплообменник
(Италия)
Rina (Sina)

## Slide 24
Внутренний Дизайн
8 л. Расширительный Бачок
(Турция)
Rina (Sina)

## Slide 25
Внутренний Дизайн
SIT Двигатель Вентилятора
(Италия)
Rina (Sina)

## Slide 26
Внутренний Дизайн
Huba Просестат
(Швейцария)
Rina (Sina)

## Slide 27
Сертификаты Продукции

## Slide 28
Hexel Lina 25-35 кВт
Конденсационный Настенный Котлы
Сертификаты Продукции
Сертификат на Отечественные Товары
CE Модуль B
CE Модуль C2
EAC

## Slide 29
Сертификаты Продукции
Сертификат на Отечественные Товары
CE Модуль B
CE Модуль C2
EAC
Hexel Mina 25-35-42 кВт
Конденсационный Настенный Котлы

## Slide 30
Сертификаты Продукции
CE Модуль B
CE Модуль D
EAC
Hexel Rina 24-28-32 кВт
Неконденсационные Настенный Котлы

## Slide 31
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
1
2
3
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
4
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
8
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
7
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
6
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
5
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
9
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

## Slide 32
1
СЛИВ ВОДЫ
2
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
4
КОНТРОЛЬ НАСОСА (если асинхронный)
8
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
7
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
6
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
5
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
9
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
12
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ошибка наблюдается при подаче запроса на устройство в контурах DHW и CH.
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 33
2
1
3
4
8
7
6
5
9
10
11
12
СЛИВ ВОДЫ
Закрывая водопроводные клапаны, вода из устройства сливается.
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (если асинхронный)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 34
3
1
2
4
8
7
6
5
9
10
11
12
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Электрические и газовые каналы отключается в целях безопасности.
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (если асинхронный)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 35
4
1
2
3
8
7
6
5
9
10
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
Группа коллекторов демонтируется, внутренняя часть теплообменника очищается пылесосом и проволочной щеткой.
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
КОНТРОЛЬ НАСОСА (если асинхронный)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ

## Slide 36
1
СЛИВ ВОДЫ
2
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
4
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
8
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
7
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
6
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
9
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
12
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
Давление, находящееся в расширительном бачке, проверяется, если оно отсутствует, оно доводится до 1 бар. Если вода поступает из сифона расширительного бачка, ее необходимо заменить.
5
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 37
1
2
3
4
8
7
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
5
9
10
11
12
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
Шланги, расположенные на линии отвода конденсата, отсоединяются и очищаются изнутри.
6
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 38
1
2
3
4
8
6
5
9
10
11
12
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
Конденсационный сифон снимается и очищается внутри.
7
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 39
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1
2
3
4
7
6
5
9
10
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
Если насос асинхронный, его проверяют, открутив вал перед ним на случай, если он установлен.
8
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ

## Slide 40
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
8
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
7
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
6
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
5
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
12
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
Пластинчатый теплообменник очищается, если считается, что существует проблема с нагревом цепи DHW.
9
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 41
8
7
6
5
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
9
11
12
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
Грязь и загрязнения, содержащиеся в приборе, удаляются пылесосом и влажной тряпкой.
10
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 42
8
7
6
5
9
10
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
ОЧИСТКА ВХОДНОГО
И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
Фильтры на 2 впускных трубах, расположенных под прибором, снимаются, очищаются и снова устанавливаются.
11
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ

## Slide 43
8
7
6
5
9
10
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Устройство проверяется на наличие неисправностей, затем крышки закрываются.
12
Этапы Обслуживания Конденсационного Котла
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА И ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ НАСОСА (ЕСЛИ АСИНХРОННЫЙ)
ЧИСТКА СИФОНА ДЛЯ КОНДЕНСАТА
ОЧИСТКА ОТВОД КОНДЕНСАТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(ОПЦИОНАЛЬНО)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ

## Slide 44
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
1
СЛИВ ВОДЫ
2
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
4
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
6
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
5
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
(опционально)
9
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12

## Slide 45
1
СЛИВ ВОДЫ
2
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
4
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
6
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
5
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
9
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ошибка наблюдается при подаче запроса на устройство в контурах DHW и CH.
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла

## Slide 46
2
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
4
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
6
5
9
10
11
12
СЛИВ ВОДЫ
Закрывая водопроводные клапаны, вода из устройства сливается.
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 47
3
1
СЛИВ ВОДЫ
2
4
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
6
5
9
10
11
12
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Электрические и газовые каналы отключается в целях безопасности.
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 48
4
1
СЛИВ ВОДЫ
2
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
6
5
9
10
11
12
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
Снимается передний лист камеры сгорания и очищаются сопла горелки.
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА

## Slide 49
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1
СЛИВ ВОДЫ
2
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
3
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
4
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
6
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
9
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
Ребристые зазоры теплообменника очищаются с помощью щетки.
5
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла

## Slide 50
1
2
3
4
8
7
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
5
9
10
11
12
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
Электроды розжига и ионизации на кончике горелки очищают проволочной щеткой.
6
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 51
1
2
3
4
8
6
5
9
10
11
12
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Двигатель вентилятора осторожно демонтируется, электрические части защищаются, а лопасти вентилятора очищаются средством для удаления накипи. Хорошо просушивается.
7
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 52
1
2
3
4
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
6
5
9
10
11
12
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
Давление, находящееся в расширительном бачке, проверяется, если оно отсутствует, оно доводится до 1 бар. Если вода поступает из сифона расширительного бачка, ее необходимо заменить.
8
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 53
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
8
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
7
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
6
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
5
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
10
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
12
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
Пластинчатый теплообменник очищается, если считается, что существует проблема с нагревом цепи DHW.
9
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла

## Slide 54
8
7
6
5
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
9
11
12
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
Грязь и загрязнения, содержащиеся в приборе, удаляются пылесосом и влажной тряпкой.
10
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 55
8
7
6
5
9
10
12
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
Фильтры на 2 впускных трубах, расположенных под прибором, снимаются, очищаются и снова устанавливаются.
11
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 56
8
7
6
5
9
10
11
ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Устройство проверяется на наличие неисправностей, затем крышки закрываются.
12
Этапы Обслуживания Неконденсационного Котла
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕНИИ
ОЧИСТКА ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)
ОЧИСТКА ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРОВ
ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЛИВ ВОДЫ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА
ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ

## Slide 57
Причина ошибки | Mina Код | Lina Код | Исправление
Ошибка зажигания | E01 | E01 | В устройстве проблемы с потоком газа. Эта ошибка возникает после 3 попыток зажигания. Необходимо нажать клавишу RESET.
Термостат ограничения перегрева | E02 | E09 | Может возникнуть проблема с циркуляцией устройства, эта ошибка возникает, если устройство нагревается до 95 ° C. Он автоматически восстанавливается при понижении температуры.
Низкое давление воды | E04 | E08 | Это означает, что в устройстве меньше воды, чем критического уровня, достаточного для работы. Проблема автоматически устраняется при заполнении водой.
Высокое давление воды | E04 | E10 | Это означает, что в устройстве больше воды, чем необходимо для работы. После слива достаточного количества воды проблема автоматически устраняется.
Ошибки & Решения
Конденсационный

## Slide 58
Причина ошибки | Mina Код | Lina Код | Исправление
Ошибка датчика температуры CH | E05 | E03 | Ошибка датчика температуры в контуре центрального отопления. Возможно, кабель не контактирует или датчик сломан. Как только он начнет правильно определять датчик, проблема будет устранена автоматически.
Ошибка датчика температуры DWH | E06 | E04 | Это означает, что возникла ошибка датчика температуры в контуре DWH. Возможно, кабель не контактирует или датчик сломан. Как только он начнет правильно определять датчик, проблема будет устранена автоматически.
Ошибка сигнала вентилятора | E30 | E16 | Эта ошибка возникает, если от вентилятора не поступает обратная связь относительно его частоты. Необходимо заменить электродвигатель вентилятора или жгут проводов. Ошибка автоматически устраняется после устранения причины ошибки сигнала.
Ошибки & Решения
Конденсационный

## Slide 59
Причина ошибки | Rina Код | Исправление
Термостат ограничения перегрева | F01 | Может возникнуть проблема с циркуляцией устройства, эта ошибка возникает, если устройство нагревается до 95 ° C. Он автоматически восстанавливается при понижении температуры.
Ошибка зажигания | F02 | В устройстве проблемы с потоком газа. Эта ошибка возникает после 3 попыток зажигания. Необходимо нажать клавишу RESET.
Ошибка датчика температуры DWH | F03 | Это означает, что возникла ошибка датчика температуры в контуре DWH. Возможно, кабель не контактирует или датчик сломан. Как только он начнет правильно определять датчик, проблема будет устранена автоматически.
Ошибка включенный реле давления воздуха | F06 | Эта ошибка возникает, если реле давления воздуха остается включенным, несмотря на то, что двигатель вентилятора работает. Необходимо проверить соединение реле давления воздуха, если нет проблем, может потребоваться замена реле давления. Ошибка будет исправлена автоматически, как только проблема будет устранена.
Ошибки & Решения
Неконденсационный

## Slide 60
Причина ошибки | Rina Код | Исправление
Ошибка выключенный реле давления воздуха | F07 | Эта ошибка возникает, если реле давления воздуха остается выключенным, несмотря на то, что двигатель вентилятора не работает. Необходимо проверить соединение реле давления воздуха, если нет проблем, может потребоваться замена реле давления. Ошибка будет исправлена автоматически, как только проблема будет устранена.
Ошибка давления воды | F08 | Эта ошибка возникает, если давление воды выходит за пределы рабочего диапазона . Если воды мало, ее следует поливать, если много, ее следует слить. Проблема устраняется автоматически, когда давление воды достигает соответствующего уровня.
Ошибки & Решения
Неконденсационный